## Slide 1: Provozní bezpečnost dřevin podél komunikací, nejčastější příčiny destabilizace stromů
Ing. Jiří Rozsypálek Trpišov 2023

## Slide 2: Jaká je nejčastější příčina problémů se stromy u silnic?
1. Stromy mají kořeny
2. Každé poškození kůry je začátek konce
3. Ne každý strom je schopen přežít
Stromy obecně nesnášejí rychlé změny

## Slide 3: Stromy mají kořeny
Vlastnosti kořenového systému dřevin
  Plocha kořenového systému
    3 x průměr koruny
    2 x průměr kmene na každou stranu
  Hloubka kořenového systému
    Kořeny potřebují vodu i vzduch (30 až 50 cm)
    Na antropozemích časté nepropustné vrstvy (10 až 20 cm)
  Prostorové rozložení kořenů nelze přesně určit
    Deformace vlivem zdrojů
    Deformace vlivem stresorů

## Slide 4: Stromy mají kořeny
Nejčastější příčiny poškození
  Údržba silnic
    Sekání travních porostů
    Mechanické čištění příkopů
    Zimní údržba – zasolení půdy
      (Chlorid sodný, NaCl)
  Rekonstrukce silnic
    Výkopová činnost s využitím těžké mechanizace
    Mechanické poškození kořenů pojezdem
    Skladování stavebních materiálů a směsí
    Změny v úrovni terénu
    Změny ve vodním režimu a rozložení zdrojů

## Slide 5: Ne každá dřevina je schopná přežít a ne každá dřevina musí přežít
Stromy u silnic jsou vystaveny každodennímu stresu
Největší a často mortalitní stres bývá spojen se stavební činností
Problém je že dřeviny neumírají hned, ale za 5-10 let
Nepromyšlená a nedostatečná ochrana dřevin = největší problém dnešní doby
  Etapy ochrany dřevin při stavební činnosti
  Výběr stromů které je efektivní chránit
  Konkrétní způsoby ochrany dřevin

## Slide 6: Etapy ochrany dřevin při stavební činnosti
Fáze přípravy projektu
  zhodnocení dřevin výběr vhodných stromů pro ochranu
Fáze zpracování projektu
  Posouzení vlivu stavby na dřeviny
  Stanovení ochranných opatření
Realizace stavby
  Stavební dozor
Následná péče
  Minimálně po dobu 2 let

## Slide 7: Výběr stromů které je efektivní chránit
Ochrana všech dřevin na staveništi je brutální plýtvání veřejnými prostředky
Kácení stromů = velmi nepopulární ale často nutný krok
  Cca 30-50 % dřevin nemá šanci stavbu přežít
  Dalších 30-40 % ji přežije krátkodobě
  Jen 20-10 % může zůstat dlouhodobě perspektivních pokud jsou chráněny
Je tedy nezbytné dobře vybrat a ušetřené finance raději investovat do kvalitní obnovy

## Slide 8: Výběr stromů které je efektivní chránit
Podle čeho vybíráme stromy pro ochranu
  Dendrometrické parametry (vzrůst, taxon)
  Vitalita a zdravotní stav
  Biologická hodnota
  Kulturní či historická hodnota
Dle standardu tři kategorie
  A, B, C

## Slide 9: Konkrétní způsoby ochrany dřevin
Standard AOPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti